Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 41 /Question nº: 41

Título: /Title: Branqueamento. Tendências.

Por: / By: Gilberto A.

E-mail:  gilbertofsiqueira@yahoo.com.br

Questão: /Question:

Qual o processo de branqueamento mais utilizado atualmente nas indústrias de celulose e papel?
Perspectivas e técnicas futuras, promissoras.

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Gilberto, o branqueamento mais utilizado atualmente e em todo o mundo é o chamado ECF, que quer dizer "Elemental Chlorine Free", ou seja, isento de cloro molecular (Cl2) na seqüência. Os branqueamentos de celulose se processam em múlti-estágios (em geral de 3 a 6), onde se utilizam alternadamente aplicações de produtos químicos oxidantes ou redutores e lavagens. Hoje, os produtos mais utilizados são: oxigênio, dióxido de cloro, soda cáustica, peróxido de hidrogênio, dióxido de enxofre e ozônio. A tendência que vislumbro é a gradual redução na participação dos compostos de cloro e a maior participação dos compostos de oxigênio. É mesmo possível que tenhamos em futuro próximos níveis mais baixos de alvura demandados pelo mercado, o que significará redução na carga química e minimização de custos do produto e dos impactos ambientais. Outra tendência forte é o fechamento dos circuitos de água, com redução nas quantidades de águas utilizadas nas lavagens da polpa após cada estágio, valendo-se de águas recuperadas internas da própria fábrica e aperfeiçoamento dos equipamentos lavadores, cada vez mais eco-eficientes.

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

E-mail:

___________________________________________________