Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 45  /Question nº: 45

Título: /Title: TSO e TSI. Orientação de fibras no papel.

Por: / By: Alexandre Cuthma

E-mail:  alexandre.cuthma@vcp.com.br

Questão: /Question:

Olá Celso! Preciso de uma ajuda de sua biblioteca sobre 
orientação de fibras (TSO, TSI, etc) e sua aplicação, correlação com variáveis de máquina, bem como características de produto.

Um forte abraço.

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Prezado Alexandre,

A TSO - Tensile Stiffness Orientation, também conhecida como Tensile Stiffness Angle, é uma propriedade importante da qualidade do papel. Ela se relaciona tanto com a performance da máquina como com o uso do papel ou papelão. Ela nos permite corrigir a relação jato/tela, bem como otimizar o desempenho da máquina de papel, reduzindo quebras na seção úmida e melhorando a prensagem. Quando associada ao TSI - Tensile Stiffness Index e aos perfis longitudinais e transversais (gramatura, umidade, etc), nos ajuda a melhorar a qualidade das bobinas, a produtividade das máquinas de papel e a conversão e impressão. TSO ou Ângulo de Orientação das Fibras é definido como o ângulo entre a direção de máximo módulo de elasticidade do papel e a direção da máquina de papel. Como as fibras na máquina mostram assimetria que varia com a turbulência na caixa de entrada, relação jato/tela, abertura do lábio, velocidade da máquina, etc; essa medição ajuda muito a se fazerem às devidas correções nesses parâmetros operacionais das máquinas. Lembrar que rigidez (stiffness) é a resistência que o papel mostra contra a deformação e não a força de ruptura ou fratura. Por essa razão que na curva de stress/strain se trabalha com o Módulo de Young inicial, quando a curva começa a mostrar uma inclinação inicial mais pronunciada. TSI ou Tensile Stiffness Index é definido como a relação entre o Módulo de Young inicial (no momento da inclinação inicial na curva de stress/strain) e a gramatura do papel. É expressa em Nn/kg, enquanto o módulo de Young em N/m. TSO/TSI são medições dinâmicas que podem acontecer em laboratório ou online. Usam-se para isso técnicas como ultra-som, laser, óticas ou análises de imagens.

Na web é possível se encontrar diversos trabalhos bons sobre o tema. Citarei os títulos de alguns. Para localizá-los basta colocar cada título entre aspas no mecanismo www.google.com.br de busca, que ele acha de imediato.

"TSO, ZDT, and FT - New and accepted concepts in paper testing" de Thomas Furst; "The surface measurement of fibre orientation anisotropy and misalignment angle by laser diffraction", de P.T.Fiadeiro e colaboradores; "Modelling the web tension profile in a paper machine", de Markku Parola e colaboradores; "Laser ultrasonic measurements of the static and moving paper web and of the web tension", de Alain Blouin e colaboradores; "Upgrades for Inland Paperboard and Packaging's new Johnsonville corrugating medium machine include a new hydraulic headbox with dilution control", de Monica Shaw.
A partir dai, e também consultando a biblioteca da VCP e da ABTCP (pedir uma pesquisa no Dialog Paperbase à Patrícia Fera), você terá uma enorme fonte de dados para ler e aprender sobre o tema.

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

E-mail:

___________________________________________________